РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от 25.11.2022г.                       №42                           ст. Владимировская

О внесении изменений в программу Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Владимировское сельское поселение» Красносулинского района Ростовской области  на 2012-2014 г.г. и  перспективное развитие до 2029 г.

В целях приведения правового акта Администрации Владимировского сельского поселения в соответствие постановлению Правительства РФ от 14.06.2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городских округов»; руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 28 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», -

РЕШИЛО:

1. Внести изменения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.06.2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городских округов» в Программу  Комплексного развития  систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Владимировское сельское поселение»  Красносулинского района Ростовской области на 2012-2014 годы и перспективное развитие до 2029 г.    согласно приложению.

1.1. Приложение к решению №129 от 19.07.2012г. изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Начальнику сектора экономики и финансов Администрации Владимировского сельского поселения Шубиной Т.А. при исполнении бюджета Владимировского сельского поселения  Красносулинского района предусмотреть ассигнования на реализацию  Программы  Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Владимировское  сельское поселение» Красносулинского района  на 2012-2014 г. и перспективное развитие до 2029г.

3. Установить, что в ходе реализации  Программы Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Владимировское  сельское поселение» Красносулинского района  на 2012-2014 г. и перспективное развитие до 2029г.  ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств  федерального, областного и местного бюджетов, привлеченных средств.

4. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

5.  Контроль исполнения  данного решения возложить на главу Администрации Владимировского сельского поселения.

УТВЕРЖДЕНА

Решением Собрания депутатов

Владимировского сельского поселения

от 25.11.2022  № 42

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЛАДИМИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КРАСНОСУЛИНСКОГО  РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 г.г.

И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДО 2029 г.

Состав программного документа:

- Паспорт программы;

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры;

- перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы;

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры;

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей;

- источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения;

- Управление программой.

Раздел 1.Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Владимировское сельское поселение» Красносулинского района на 2012-2014 г.г. и перспективное развитие до 2029 г. (далее Программа). |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральная программа «Жилище» на 2011-2015 годы, утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050; Генеральный план муниципального образования «Владимировское сельское поселение» Красносулинского района Ростовской области на период с 2007 - по 2029 г.г., Муниципальная долгосрочная Целевая программа «Комплексное развитие территории Владимировского сельского поселения на 2012-2014. |
| Заказчик Программы | Администрация Владимировского сельского поселения Красносулинского района. |
| Разработчик | Администрация Владимировского сельского поселения Красносулинского района. |
| Основные цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Владимировское сельское поселение" Красносулинского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Владимировское сельское поселение» Красносулинского района. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Владимировское сельское поселение» Красносулинского района. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Владимировское сельское поселение» Красносулинского района. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2012-2014г.г. и план до 2029 г. |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; -развитие системы газоснабжения; - развитие системы водоснабжения и водоотведения; - развитие системы электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства предприятий коммунального комплекса). Общий объем финансирования программы за счет всех источников составит ___278315,4__ тыс. руб., в т.ч.: 2012 год.- __200,00___ тыс. руб. из них: - местный бюджет – 200,00 тыс. руб.; - областной бюджет -_____0,00________ тыс. руб.; - привлеченные средства- ____0,00_____ тыс. руб. 2013 год.-__60000,00___ тыс. руб. из них: - местный бюджет -___894,20_______ тыс. руб.; - областной бюджет – _____2305,80______ тыс. руб.; - привлеченные средства – ______56800,00______ тыс. руб. 2014 год – ___10225,40___ тыс. руб. из них: - местный бюджет -___1808,90_____тыс. руб.; - областной бюджет -___8416,50_____ тыс. руб.; - привлеченные средства – ___0,00____ тыс. руб. План до 2029 года –____207890,00____ тыс. руб. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Владимировского сельского поселения Красносулинского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры; – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг; -повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения; 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения. |

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; в соответствии с разработанной ранее проектно-сметной документацией определены  объемы модернизации и  нового строительства,  определен  необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет __278315400__  руб. в том числе:

Потребность финансовых ресурсов необходимых для реализации развития систем коммунальной инфраструктуры Владимировского сельского поселения на период с 2012 до 2014гг. составляет _70425400__ руб.;

В перспективе развития в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, предусмотренными Генеральным планом Владимировского сельского поселения, объем финансирования развития системы инженерной инфраструктуры  до 2029г.- __207890000____ руб.

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры*.

2.1 Теплоснабжение.

Централизованное теплоснабжение в сельском поселении отсутствует.

Потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от отопительных печей, работающих на угольном топливе.

На территории Владимировского сельского поселения находятся 2 котельных, эксплуатируемых ООО «ОРИОН».  В качестве топлива используется твердое топливо (уголь).

Собственные котельные имеют следующие учреждения: МБОУ Владимировская СОШ, МБОУ Больше-Федоровская СОШ.

Дошкольные учреждения образования  Детский сад III категории  «Тополек» и Детский сад III категории «Солнышко» имеют печное отопление.

Учреждения здравоохранения: ФАП станицы Владимировская, ФАП хутора Большая Федоровка и ФП х. Русско -Прохоровский  -отопления печное, на твердом топливе.

Малоэтажная усадебная застройка имеет индивидуальное  печное отопление.

Станица Владимировская

В настоящее время в станице Владимировская  - печное отопление.

хутор Большая Федоровка

В настоящее время в хуторе Большая Федоровка - печное отопление. Топливом являются дрова и уголь.

хутор Малая Федоровка

В настоящее время в хуторе Малая Федоровка - печное отопление. Топливом являются дрова и уголь.

хутор Малое Зверево

В настоящее время в хуторе Малое Зверево  - печное отопление. Топливом являются дрова и уголь.

хутор Русско- Прохоровский

В настоящее время в хуторе Русско -Прохоровском  - печное отопление. Топливом являются дрова и уголь.

2.2. Газоснабжение.

В настоящее время Владимировское сельское поселения не газифицировано.

В 2021 году выделены бюджетные ассигнования в размере 38243,9 тыс.руб. на строительство распределительных газовых сетей для газификации ст. Владимировская от ГРС х. Садки.  В 2022 году строительство окончено.

В 2023 году планируется газификация станицы Владимировская в полном объеме.

Осуществление газификации реализуется в соответствии с корректировкой схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной Гипрониигаз                      (г. Ростова-на-Дону).

Газификация х.Большая Федоровка, х.Малая Федоровка, планируется до 2027-2029г.г. от ГРС х.Садки.

- х. Русско-Прохоровский, х. Малое Зверево газифицируются от ГРС Гуково до 2027-2029г.

В населенных пунктах предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Организации и учреждения, подлежащие газификации:

| Наименование объекта | Объем, куб.м. | Общая отапливаемая площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Администрация Владимировского сельского поселения | 528,15 | 150,9 |
| МБОУ Владимировская СОШ | 7836,78 | 1733,8 |
| МБУК КСР «ЦБВсп» | 101,14 | 38,9 |
| МБУК «ВСДК» | 1253,2 | 313,3 |
| ФАП ст. Владимировская | 419,32 | 147,13 |
| МБДОУ 3 кат. «Тополек» | 980,62 | 282,6 |
| Производственные помещения ООО АФ «Дубрава» | 18782,4 | 4368,0 |
| Производственные помещения ИИ КФХ «Бережной» | 380,0 | 100,0 |
| Производственные помещения КФХ «Маймур» | 450,0 | 100,0 |
| Производственные помещения ИП «Изварин» | 176,0 | 80,0 |
| ООО «Аврора» | 800,0 | 200,0 |
| ООО «Стройтехресурс» | 350,0 | 100,0 |
| МБОУ Больше –Федоровская СОШ | 3920,40 | 1089,0 |
| МБУК КСР «ЦБВсп» х.Большая Федоровка | 209,44 | 74,8 |
| ФАП х.Большая Федоровка | 151,2 | 56,0 |
| МБУК «ВСДК» СК х.Большая Федоровка | 403,5 | 161,4 |
| МБДОУ 3 кат. «Солнышко» | 1270,08 | 453,6 |
| Производственные помещения ООО АФ «Красносулинская» х.Большая Федоровка |  |  |
| Производственные помещения СПК «Тищенко» | 1150,0 | 230,0 |
| ООО «Триада» | 775,0 | 300,0 |
| ИП «Буримов» | 750,0 | 250,0 |
| МБУК «ВСДК» СК х.Малая Федоровка | 763,84 | 272,8 |
| ФАП х.Русско-Прохоровский | 156,8 | 56,0 |
| Производственные помещения ООО АФ «Красносулинская» х.Русско-Прохоровский |  |  |
| Нежилое здание ул.Новая 10 | 405,56 | 142,3 |

Торговые предприятия, подлежащие газификации

| № | Наименование предприятия | кв.м. | куб.м. | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин ООО «Дон» | 140,3 | 385,82 | станица Владимировская ул. Ленина д. 15 |
| 2. | Магазин «Елена» | 23,0 | 63,25 | ул. Ленина д. 19 |
| 3. | Магазин ООО «Вика» | 25,0 | 78,75 | ул.Ленина д. 14 |
| 4. | Магазин «Станичный» | 20,0 | 60,0 | ул.Почтовая д.12 |
| 5. | Здание кафе «Отдых» | 156,0 | 480,0 | ул.Ленина д.12 |
| 6. | Здание магазина № 44 | 160,0 | 640,0 | ул.Ленина д.18 |
| 7. | Здание бывшего быткомбината | 300,0 | 1050,0 | ул.Ленина д.16 |
| 8. | Магазин «Подлужный» | 80,0 | 240,0 | х.Большая Федоровка ул.Советская 2а |
| 9. | Магазин «Шангин» | 86,0 | 301,0 | ул.Октябрьская д.11 |
| 10 | Магазин «Топоров» | 85,0 | 306,0 | ул.Октябрьская д.9 |
| 11. | Магазин «Урывская» | 56,0 | 154,0 | х.Малая Федоровка ул.Центральная д.5 а |

2.3. Существующее водоснабжение населенных пунктов.

На современном этапе источниками системы хозяйственно-питьевого водоснабжения Владимировского сельского поселения служат подземные воды.

Централизованная система водоснабжения имеется:

- в станице  Владимировская, вода из скважины подается насосной станцией I подъема;

- в х. Малое Зверево, хутор подключен к системе водоснабжения г. Зверево, снабжаемого от группового Гуково-Гундоровского водопровода.

- в х.Большая Федоровка, х.Русско-Прохоровский, х.Малая Федоровка Владимировского сельского поселения получают воду для хозяйственно-питьевых нужд из индивидуальных колодцев.

Степень централизации системы водоснабжения составляет 29,1 %.

Удельная норма водопотребления равна 82,6 л/сут. на 1 чел.

Протяженность водопроводной сети равна 15,84 км, все трубопроводы нуждаются в замене (100 %).

Общий износ водопроводной системы составляет 86,7 %.

станица Владимировская

Водопровод станицы Владимировской протяженностью 13,34 км. обслуживает     Гуково-Зверевский филиал ГУП РО «УРСВ». Водоснабжение станицы Владимировская осуществляется из местной артезианской скважины, которая расположена южнее станицы Владимировская. В скважине установлен насос  марки ЭЦВ -6-16-75, производительностью 75 м³/ч, вода поступает в резервуар чистой водой и подается в разводящие сети водопровода.  Комплекс водопроводных сооружений был введен в эксплуатацию в 1969 году, состоит из резервуара, запас воды в резервуаре 750м², разводящих сетей,  и  1 насоса.

Водопровод станицы Владимировской  имеет 90% износ.

Число жителей пользующих централизованных водоснабжением составляет 732 человека, что составляет  58,56 % от общего числа жителей населенного пункта.

хутор Большая Федоровка

Источником водоснабжения  жителей  хутора являются приусадебные колодцы, а водоотведение осуществляется в существующие выгребные ямы.

хутор Малое Зверево

Водопровод х.Малое Зверево протяженностью 2,5 км.,  материал трубопровода –сталь d = 76, обслуживается  ООО «Донская Водная компания»  Водопровод х.Малое Зверево имеет 70% износ.

Число жителей пользующих централизованных водоснабжением составляет 235 человека, что составляет  75,08  % от общего числа жителей хутора.

хутор Малая Федоровка, хутор Русско-Прохоровский

В настоящее время жилая застройка х.Малая Федоровка, х.Русско -Прохоровский снабжается водой от индивидуальных колодцев, а водоотведение осуществляется в существующие выгребные ямы.

2.4. Существующее положение водоотведения.

В настоящее время централизованная канализация в населенных пунктах

Владимировского сельского поселения отсутствует.

Отвод стоков осуществляется в выгреба.

Отвод поверхностных вод не регулируется и осуществляется в пониженные места рельефа.

2.5.Электроснабжение на территории Владимировского сельского поселения.

Потребителями электроэнергии сельского поселения являются коммунально-бытовые потребители.

Электроснабжение поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала Шахтинского межрайонного отделения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

На территории населенных пунктов расположены ТП, от которых производится снабжение потребителей застройки.

Электропотребление поселения в 2010 г составило 1430,1 тыс.кВт.ч.

### Сети связи.

В  сельском поселении в определенной мере представляются услуги связи.

Проводная телефонная связь имеется ст. Владимировская, АТС № 1 количество номеров проводного вещания равно 48.

Территория поселения не относится к зоне устойчивой связи операторов сотовой связи.

Радиовещание не осуществляется.

Имеется прием ряда телевизионных программ.

Услуги связи во Владимировском сельском  поселении предоставляются предприятиями разных форм собственности, к числу которых относятся почтовые предприятия и предприятия связи. В поселении  работают почтовые отделения ФГУП «Почта России».

Список  филиалов отделений почтовой связи ФГУП «Почта России» Владимировского сельского поселения представлен в таблице

Таблица

| Филиалы отделения почтовой связи |
| --- |
| 1 | станица Владимировская, ул.Ленина, 16 |
| 2 | хутор Большая Федоровка, ул. Октябрьская , 14 |

Предоставлением услуг телефонной связи  станицы Владимировская занимается АТС № 1. Мощность проводной телефонной связи по населенным пунктам приведена в таблице

Таблица

| Наименование характеристики | Населенные пункты | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | станица Владимировская | х.Большая Федоровка | х.Малое Зверево | х.Русско Прохоровский | х.Малая Федоровка |  |
| Количество номеров проводной телефонной связи | 48 | - | - |  | - | 48 |
| Наличие операторов мобильной связи | 1 | 1 |

На территории Владимировского сельского поселения действует 1  оператор, предоставляющий услуги связи.

Оператор: «Мегафон»

Планируется подключение  оператора связи с 2013 года - «Теле - 2».

Телевизионное вещание

На  территории Владимировского сельского поселения  действуют около 15 общедоступных телевизионных каналов. Сигнал на телеприемники поступает из г. Шахты Ростовской области

Будет продолжать развиваться в поселении и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселения сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

В перспективе предполагается переход на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг

Предусматривается развитие системы связи согласно областной целевой программе Ростовской области «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2013 годы».

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи. Поэтому генеральный план не определяет мероприятии по развитию систем связи, но информирует о них.

Прогнозируется развитие мультисервисной сети, предоставление широкополосного доступа к сети Интернет, цифровой телефонной связи, предоставление органами управления услуг и информации населению посредством электронного обмена сообщениями.

Планируется развитие системы сотовой радиотелефонной связи. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселений сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи. С применением современного электронного и цифрового оборудования на станциях и внедрением оптоволоконной техники на линейных сооружениях появится возможность резко расширить и повысить уровень предоставляемых населению услуг. Параллельно развивая сети мобильной связи, радиовещания, эфирного и кабельного телевидения, удастся решить задачу создания современного комплекса средств телекоммуникаций, что является необходимым условием для повышения уровня комфорта населения.

В Ростовской области в соответствии с областной целевой программой «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2013 годы» намечается развитие систем информационно-технологической инфраструктуры, обеспечение реализации стратегии социально-экономического развития.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Мероприятия по развитию систем связи предусматриваются следующие:

1. Строительство кабельной канализации на участках нового строительства и на территории существующей застройки.

2. Предоставление помещений, мест для размещения оборудования системы связи.

3. Выполнение требований по электронному документообороту, предоставлению информации и услуг населению посредством сети Интернет.

Рекомендуется предусматривать трасы для кабельной канализации, линий связи, устанавливать соответствующие ограничения на использование этих участков, а также предоставлять помещения для размещения оборудования связи

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования «Владимировское сельское  поселение» Красносулинского  района и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

3.1. количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования «Владимировское сельское поселение» Красносулинского района.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

4.1. критерии доступности для населения коммунальных услуг.

4.2. показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки.

4.3.показатели степени охвата потребителей приборами учёта (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций)

4.4.показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м. кв., на 1 чел.).

Раздел 5. программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Раздел 6. Источники инвестиций тарифы и доступность программы для населения.

Раздел 7. Управление программой

Комплексное управление программой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Красносулинского района органов местного самоуправления муниципального образования "Владимировское сельское поселение", предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования "Владимировское сельское  поселение".

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования "Владимировское сельское поселение" в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления  и утвержденного Главой муниципального образования «Владимировское сельское поселение» Красносулинского  района.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов  теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии города. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Владимировское сельское поселение» Красносулинского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (далее по тексту- РФ).

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Владимировское сельское поселение» Красносулинского района, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования «Владимировское сельское поселение» Красносулинского района;

-повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат – рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

–  обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

–  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением поселения;

– внедрение энергосберегающих технологий;

–снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования «Владимировское сельское поселение» Красносулинского  района.

Владимировское сельское поселение входит в состав Красносулинского района Ростовской области.

С северной стороны граничит с  территорией Михайловского сельского поселения.  С северо-восточной - с Божковским сельским поселением. С юго-восточной стороны - с Садковским сельским поселением.  С северо-западной стороны - с территорией МО «город Зверево»  Ростовской области. С западной стороны - с  территорией Пролетарского сельского поселения. С юго-западной стороны - с территорией Табунщиковского сельского поселения.

Расстояние от административного центра – станица Владимировская  – до районного центра г. Красный Сулин – 47 км.

По территории МО «Владимировское сельское поселение» проходит федеральная автомагистраль «ДОН» (М-4).

## Общая площадь муниципального образования «Владимировское сельское поселение» 249160000кв.км.

В состав Владимировского сельского поселения входят 5 населенных пунктов:

ст-ца Владимировская (Административный центр Владимировского сельского поселения),

х.Большая Федоровка,

х.Малая Федоровка,

х. Русско-Прохоровский,

х.Малое Зверево.

Расстояние от административного центра поселения до райцентра 45 км. Максимальное расстояние от населенных пунктов до  центра МО составляет 28 км.

Гидрографическая сеть представлена бассейном реки Кундрючья.

Владимировское сельское поселение располагает природными ресурсами, имеющими промышленное значение (известковые отложения и высококачественные глины).

Станица Владимировская  — населенный пункт, расположенный в долине реки Кундрючья.

Станица Владимировская - Административный центр Владимировского поселения.

Основная часть территории станицы Владимировская  находится восточнее трассы М-4 в основном севернее реки.

Населенный пункт имеет сформировавшуюся планировочную структуру. Территория жилой застройки, в основном, разбита на кварталы различной площади и конфигурации сеткой улиц, подчиненных характеру рельефа. Территория станицы представлена массивами сложившейся жилой застройки с участками. С запада проходит федеральная трасса М-4 «Дон», восточнее – автомобильная дорога регионального значения – дублер автодороги М-4 «Дон», и саму территорию населенного пункта пересекает региональная дорога.

Общественно-деловой центр станицы Владимировской сформирован вдоль центральной улицы Ленина и улицы Мира, имеются отделение связи, дом культуры, библиотека, средняя общеобразовательная школа, детский сад, спортивные и детская площадки, школьный сквер и объекты поселкового центра.

Производственные предприятия расположены севернее и частично входят в границы земель сельских администраций, а сельскохозяйственные предприятия расположены севернее, восточнее и южнее и не входят в границы земель сельских администраций.

Хутор Большая Федоровка — населенный пункт, расположенный восточнее магистральной автодороги М-4, по которой осуществляется связь с административным центром района г.Красный Сулин и г. Шахты.

Населенный пункт представляет собой компактное образование, которое включает территорию жилой и общественно-деловой застройки.

Территории производственных предприятий расположены вне границ жилой застройки населенного пункта.

Сетка улиц подчинена рельефу и живописным очертаниям берегов реки Кундрючья. Жилая зона представлена кварталами малоэтажной индивидуальной застройки с участками, расположенными в излучине реки Кундрючья по обоим берегам.

Объекты социальной инфраструктуры расположены в западной части населенного пункта.

Сформирован общественно-деловой центр, к которому примыкает благоустроенная территория школы и спортплощадки.

На территории населенного пункта размещены: средняя общеобразовательная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, здания, в которых находятся магазины, клуб и почта.

Хутор Малая Федоровка — населенный пункт, расположенный северо-восточнее хутора Большая Федоровка по обе стороны балки Попова.

Населенный пункт связан с хутором Большая Федоровка автодорогой, которая примыкает к региональной автомобильной дороге, пересекающей станицу Владимировскую.

Территории производственных предприятий расположены вне границ жилой застройки населенного пункта.

На территории населенного пункта имеется клуб. Территорию жилой застройки формируют кварталы индивидуальных жилых домов с участками.

Сетка улиц размещена с учетом рельефа. Объекты транспортной инфраструктуры представлены автотранспортными предприятиями, гаражами, автостоянками.

Хутор Русско-Прохоровский — населенный пункт расположен на балках Трактирная и Осиновая западнее М-4, к северу от г. Красный Сулин.

Населенный пункт застроен одно-, двухэтажными домами с участками вдоль главной улицы. Транспортную связь с г. Красный Сулин имеет через М-4.

На территории населенного пункта размещены фельдшерско-акушерский пункт и предприятия торговли.

Транспортная инфраструктура представлена улично-дорожной сетью, автотранспортными предприятиями, гаражами, автостоянками.

Хутор Малое Зверево — населенный пункт формировался как рабочий поселок.  Хутор застроен одноэтажными домами с участками вдоль главной улицы. Транспортную связь со станицей Владимировской и с городским округом «Город Зверево» имеет только через автодороги местного значения.

В поселке отсутствуют учреждения системы обслуживания.

Зона транспортной инфраструктуры представлена улично-дорожной сетью, автотранспортными предприятиями, гаражами, автостоянками.

Административным центром муниципального образования и центром групповой системы населенных мест является  станица Владимировская, которая играет ведущую роль в формировании социальной инфраструктуры, как наиболее крупный и инфраструктурно- развитый населенный пункт.

Основными его функциями, как центра социальной сферы групповой системы, являются:

- управление хозяйственной деятельностью на муниципальном уровне;

- среднее образование;

- здравоохранение;

- предоставление населению уникальных услуг культуры, спорта, потребительского рынка и других видов использования.

Для остальных, рядовых, населенных пунктов муниципального образования, входящих в его состав характерно развитие социальной инфраструктуры местного уровня, направленного на удовлетворение повседневного спроса.

Владимировское сельское поселение как  муниципальное образование существует с 1 января 2006 года.

Структура  Администрации Владимировского сельского поселения  состоит:

-Глава Владимировского сельского поселения;

- ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе, вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС;

-сектор экономики и финансов (вопросы формирования, исполнения бюджета; бухгалтерского учета и отчетности; социально-экономического  прогнозирования, трудовых отношений; торговли и бытового обслуживания населения; муниципальной статистики)

- специалист по вопросам  земельных и имущественных отношений ( в том числе вопросы развития садоводства, огородничества, дачного и личного подсобного, КФХ хозяйства, земельного контроля) ;

- специалист по благоустройству (вопросы ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи, природоохранной деятельности);

-инспектор;

-Инспектор ВУС;

-группа  по обслуживанию Административных зданий.

### 1.1. Население.

Численность населения муниципального образования «Владимировское сельское поселение»  по состоянию  на 01.01.2022 составила  2274 человек, в таблице  приведены показатели численности населения муниципального образования Владимировское сельское поселение по возрастным группам на 01.01.2022г.

Таблица

| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ст. Владимировская | х.Большая Федоровка | х.Малая Федоровка | х.Русско-Прохоровский | х.Малое Зверево |  |
|  | Численность населения (чел): | 1126 | 600 | 138 | 201 | 209 | 2274 |
|  | работающих | 609 | 223 | 98 | 101 | 124 | 1155 |
|  | пенсионеров | 297 | 288 | 61 | 55 | 53 | 754 |
|  | учащихся | 159 | 72 | 15 | 10 | 16 | 272 |
|  | дошкольного возраста | 61 | 24 | 5 | 6 | 16 | 112 |
|  | женщин | 598 | 332 | 75 | 103 | 117 | 1239 |
|  | мужчин | 528 | 268 | 63 | 98 | 92 | 1054 |

На 01.01.2022г. население Владимировского сельского поселения Красносулинского района Ростовской области  имеет следующую возрастную структуру:

- молодежь трудоспособного возраста – 16,3%;

- трудоспособное население – 64,5%;

- старше трудоспособного возраста – 19,2%.

В течение последних лет наблюдается стабилизация численности сельского населения.  В целом численность населения Владимировского сельского поселения по сравнению с 2006 годом уменьшилось на 2,6 %.

Развитие сельскохозяйственного производства на промышленной основе и перспектива создания новых рабочих мест в добыче и переработке песчаника в дальнейшем могут предотвратить убыль населения и способствовать небольшому росту численности населения.

Численность населения Владимировского сельского поселения в настоящее время составляет 2274 человека.

В состав Владимировского  сельского поселения, помимо станицы Владимировской, входит ещё четыре хутора

-х.Большая Федоровка,

-х.Малая Федоровка,

-х.Малое Зверево,

-х.Русско Прохоровский

При этом в структуре численности населения всего поселения основную долю составляют жители станицы Владимировская (в ней проживает 1243 человек) - около 44,6 %, и около 55,4 % населения проживает на территориях остальных хуторов.

Предполагается, что численность населения Владимировского сельского поселения может составить на 1 очередь – 2900 человек и на перспективу – 3100 человек.

Прогноз численности населения Владимировского сельского поселения

Таблица

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. | Население на конец периода округленно, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего за период | в том числе за счет: |  |
|  |  | естественного прироста | миграционного оттока |  |
| 2009-2014 | 117 | 167 | -50 | 2900 |
| 2015-2029 | 200 | 253 | -53 | 3100 |

Базовый прогноз численности населения Владимировского сельского поселения разработан на основании окончательных данных по численности населения Паспорта муниципального образования «Владимировское сельское поселение». Численность населения Владимировского сельского поселения была определена на уровне 2803 человек в 2007 году, которая послужила точкой отсчета для дальнейшего прогнозирования.

Таким образом, численность населения Владимировского сельского поселения на расчетный срок принята 3100 человек.

Распределение населения по населенным пунктам Владимировского сельского  поселения приведено в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел | Прогноз развития 2015г.,чел. | Прогноз развития 2029г., чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Станица Владимировская | 1250 | 1295 | 1400 |
| Хутор Большая Федоровка | 811 | 846 | 886 |
| Хутор Малая Федоровка | 191 | 191 | 205 |
| Хутор Малое Зверево | 313 | 318 | 343 |
| Хутор Русско Прохоровский | 238 | 250 | 266 |
| Всего по поселению | 2803 | 2900 | 3100 |

1.2. Динамика социально-экономических показателей Владимировского сельского поселения до 2014 года.

Основными направлениями в развитии экономики поселения является разнообразие экономической специализации, сочетание крупных промышленных производств, сельскохозяйственных организаций и малых сфер экономики.

Структура экономики сельского поселения  выглядит следующим образом:

( промышленность – 26,6%;

( сельское хозяйство – 52,7%;

( строительство – 1,9%;

( торговля и общественное питание – 13,3%;

( на остальные отрасли приходится 5,5%.

Основным предприятием Владимировского сельского поселения является ООО «Владимировский карьер тугоплавких глин»  - один из крупнейших предприятий Красносулинского района, занимается производством прочей не металлической продукцией (песок, глина, кирпич, плитка).

ООО «Обуховский щебзавод»-  занимающие выпуском: производство прочей не металлической продукции (щебень).

В структуре экономики Владимировского сельского поселения значительные объемы занимают производства предприятий сельскохозяйственной

продукции. Это: ООО Агрофирма «Дубрава», ООО Агрофирма «Красносулинская».

В таблице 1.2. приводится перечень основных промышленных предприятий муниципального образования «Владимировское сельское поселение».

Перечень основных промышленных предприятий муниципального образования «Владимировское сельское  поселение»:

Таблица 1.2.

| № пп/п | Наименование предприятия | Основной вид деятельности | Адрес | Кол-во работающих | Экономическое состояние (стабильное удов, критическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Владимировский карьер тугоплавких глин» | Производство прочей не металлической продукции | Станица Владимировская | 60 | стабильное |
| 22 | ООО «Обуховкий щебзавод» | Производство прочей не металлической продукции | Хутор Большая Федоровка | 20 | удовлетворительное |

Важной особенностью экономического развития Владимировского сельского  поселения стало сочетание промышленного производства и сельского хозяйства.

В поселении действует 6 фермерских хозяйств, которые имеют в основном растениеводческое направление. Помимо сельхозпредприятий важную роль в аграрной деятельности играют личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ).

В таблице 1.2.2. приводится перечень сельскохозяйственных организаций муниципального образования «Владимировское сельское поселение».

Таблица 1.2.2. Перечень сельскохозяйственных организаций

| № п/п | Наименование организации | Площадь с/х угодий | Основной вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО АФ «Дубрава» | 2237,65 | растениеводство |
| 2 | ООО АФ «Красносулинская»» | 5730,56 | растениеводство |
| 3 | ООО «Зверевкая МТС» | 1697,88 | растениеводство |
| 4 | СПК «Тищенко» | 1599,28 | Растениеводство |
| 5 | ИП КФХ «Бережной» | 1113,0 | Растениеводство |
| 6 | ИП «Изварин» | 156,35 | Растениеводство |
| 7 | КФХ «Маймур» | 322,58 | Растениеводство |
| 8 | КФХ «Манаенков» | 73,35 | Растениеводство |
| 9 | КФХ «Ребенко» | 192,30 | Растениеводство |
| 10 | КФХ «Чистов» | 90,7 | Растениеводство |
| 11 | КФХ «Чупринин» | 217,0 | Растениеводство |
| 12 | КФХ «Лада» | 35,53 | Растениеводство |

Аграрный сектор Владимировского сельского поселения имеет возможность использовать 17,34 тыс. га пашни. Выращиваются подсолнечник, зерновые, бахчевые культуры и овощи.

Информация по сельскому хозяйству на территории Владимировского сельского  поселения в 2010-2011 гг. по данным Федеральной службы Государственной статистики представлены в таблице 1.2.3.

Характеристики аграрной деятельности и распределение показателей по

населенным пунктам согласно данных Паспорта муниципального образования «Владимировское сельское   поселение» на 01.01.2011 года приводятся ниже.

Таблица 1.2.3

| Наименование характеристики | Населенные пункты | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | Ст-ца Владимировская | х.Большая Федоровка | х. Малая Федоровка | х. Малое Зверево | х.Р-Прохоровский |  |
| Количество частных подворий | 338 | 275 | 71 | 132 | 105 | 971 |
| Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни) га | 338/ 67,02 | 275/ 58,56 | 71/ 16,6 | 132/ 15,84 | 105/ 16,27 | 971 /174,29 |
| Количество крестьянско-фермерских хозяйств / площадь земель под КФХ, (в т. ч. пашни) га | 4/1656,2 | 4/573,35 | - | - | - | 8/2229,6 |
| Количество коллективных хозяйств / площадь земель под КХ, га (в т. ч. пашни) | - | - | - | - | - | - |

Рис. № 1 Схема Владимировского сельского поселения

Проектом предусматривается расширение рекреационной зоны.

На берегу р.Кундрючья в продолжении ул.Ленина  предлагается устроить парковую зону.

На имеющихся территориях естественно-природного ландшафта, какими являются полоса вдоль р.Кундрьчья станицы Владимировская и хутора Большая Федоровка  с целью привлечения туристов и экскурсантов, планируется создание туристической зоны.

Планируется создание новых зеленых зон в различных районах населенных пунктах сельского поселения, где необходимо остановить процесс оврагообразования, путем их озеленения.

Планируется увеличить существующий Парк культуры и отдыха, находящийся в районе улицы Ленина станицы Владимировская.

Предложения по развитию планировочной структуры Владимировского сельского поселения базируются на перспективах его социально-экономического развития, с учетом специфики развития производственной зоны и сельскохозяйственных предприятий, учитывают индивидуальные особенности местности, природный и ландшафтный потенциал, потребности поселения и территориальные возможности его развития.

Крупные промышленные производства, наличие федеральной и региональных автодорог и близость к городам Зверево, Красный Сулин позволяет  в соответствии с решениями Схемы территориального планирования предположить дальнейшее развитие хуторов как экологически защищенных ареалов расселения с режимом особого регулирования инвестиционными процессами, способных обеспечить комфортные условия проживания  населения.

В проекте даны предложения по установлению границ территории населенных пунктов с учетом анализа условий их развития на расчетный срок, с учетом дополнительных резервов на перспективу.

В течение расчетного срока, на основании комплексного анализа условий развития территории, социально-экономического потенциала и инвестиционной привлекательности, предусматривается развитие всех существующих населенных пунктов.

Наиболее динамично развивающимся в течение расчетного срока на основе комплексной оценки территории предполагается ст. Владимировская.

Намечается формирование на основе территорий существующих и вновь создаваемых производственных и сельскохозяйственных предприятий, промзон, обеспечение их транспортной инфраструктурой, формирование в их границах деловых центров, зон обслуживания.

В связи с увеличением мобильности населения  на расчетный срок в систему существующих и развивающихся общественных центров населенных пунктов включаются  формируемые центры коммуникативного обслуживания, туристические комплексы, обслуживающие центры в формируемых промзонах.

Кроме развивающегося общественного центра в ст. Владимировская, развитые общественные центры будут сформированы в х. Малое Зверево и в х. Большая Федоровка.

Формируются система коммуникативных  и логистических центров  вдоль М-4, в границах рекреационной зоны намечается размещение оздоровительных, спортивных и специализированных учебных центров.

Система социальной рекреации и туризма организуется на основе использования живописных ландшафтов р.Кундрючья

Населенные пункты Владимировского сельского поселения располагаются вдоль реки Кундрючья, в целом они хорошо озеленены за счет приусадебных участков и прилегающих ландшафтов.

Наиболее динамично развивающимся в течение расчетного срока на основе комплексной оценки территории предполагается ст. Владимировская.

На территории ст. Владимировская размещение жилищного строительства намечается, в основном, на левом берегу р. Кундрючья. Зона коммунальной инженерной инфраструктуры - на севере.

Предполагается органичное развитие системы зеленых насаждений между х. Малое Зверево и х. Русско - Прохоровский.

Развитие х. Малое Зверево предусмотрено  в северном направлении, восточном, а также в южном до границы с МО Зверево.

Развитие х. Русско - Прохоровский – на перспективу в южном и северном направлении.

Населенные пункты х. Большая Федоровка и х. Малая Федоровка имеют сформировавшуюся планировочную структуру. Х. Большая Федоровка имеет развитый общественный центр, территориальные резервы жилой зоны. Развитие х. Большая Федоровка на расчетный срок предусмотрено в северном направлении, а х. Малая Федоровка – в северном, южном и юго-западном.

Территории комплексного жилищного строительства выделены в границах населенных пунктов  на основании комплексной оценки территории, перспектив развития территории населенных пунктов,  оценки потенциала строительной отрасли, рыночного спроса на жилье,  потенциала развития производственных и аграрных предприятий, уровня развития  социальной инфраструктуры. Генеральным планом на территории сельского поселения определены площадки, которые при обустройстве коммунальной инфраструктурой, могут быть использованы в целях муниципального жилищного строительства

1.3. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого города.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы поселения, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

Существующий жилой фонд Владимировского сельского поселения составляет  54,4 тыс.м².

Средняя жилищная обеспеченность по Владимировскому сельскому поселению на 01.07.07г составляет 19,4 м² на человека.

На расчетный период до 2029г. жилищная обеспеченность принимается в размере 30м²/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Жилищный фонд

Общее количество жилого фонда Владимировского сельского поселения по данным Администрации Бюро технической инвентаризации Красносулинского района составляет на 01.01.2011года – 54,4 тыс. квадратных метров общей площади или 19,4 м² на 1 жителя. Жилой фонд размещается в основном в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками. Всего в сельском поселении 958 индивидуальных жилых домов  и 59 квартир, следовательно,  в поселении имеется 1017 жилых помещений, средняя площадь каждого из них 53,5 квадратных метра. Форма собственности на недвижимое имущество - частная собственность на жилье, размещенное в застройке усадебного типа.

Ниже в таблице приводится ориентировочное распределение жилищного фонда по населённым пунктам Владимировского сельского поселения на 1 января 2011 года.

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок

Расчёт потребности в жилом фонде:

3100 чел. х 29,2 м²/чел = 90,52 тыс.м²

Общей площади, где:

3100 чел.- население на расчётный срок;

29,2м²/чел    - норма жилой обеспеченности на конец расчётного срока.

Объем нового жилищного строительства на расчётный срок при средней жилой обеспеченности 29,2 м²/чел. составит:

90,52 тыс.м² – 54,4 тыс.м² (существующий сохраняемый жилой фонд) = 36,12тыс.м²

Объем нового жилищного строительства на 1 очередь при средней жилой обеспеченности 22,7 м²  общей площади на человека составит:

2900 чел. х 22,7 м²/чел – 54,4 тыс.м² = 65,83 –54,4 = 11,43 тыс.м²

Тип нового строительства на 1 очередь и расчетный срок – малоэтажная с приусадебными участками.

Распределение объемов жилого фонда по типам застройки и по этапам реализации генерального плана.

Таблица №1.3

| Населённый пункт | Общая жилая площадь тыс. кв.м | Численность населения человек | Норма жилой обеспеченности кв.м /чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| станица Владимировская | 24,3 | 1250 | 19,4 |
| хутор Большая Федоровка | 15,7 | 811 | 19,4 |
| хутор Малая Федоровка | 3,7 | 191 | 19,4 |
| хутор Русско – Прохоровский | 4,6 | 238 | 19,4 |
| хутор Малое Зверево | 6,1 | 313 | 19,4 |
| Итого | 54,4 | 2803 | 19,4 |

Предполагается, что новая застройка Владимировского  сельского поселения сохранится  как малоэтажная с жилыми домами усадебного типа с придомовыми участками площадью 0,15-0,25 га до 0,5 га.

Усадебный жилой фонд проявляет большую маневренность, пластичность в наращивании жилой площади в границах своего приусадебного участка: пристройки дополнительных помещений, размещение флигелей, надстройка второго этажа, при сравнительно небольших затратах на реконструкцию.

Это свойство усадебного фонда в значительной части случаев позволяет при повышении жилой обеспеченности,  сохранять целостность приусадебного участка и сократить выход на дополнительные территории.

Строительство всех типов зданий будет производиться за счёт граждан.

К числу основных задач жилищной политики Владимировского сельского поселения на расчетный срок можно отнести:

Строительство нового жилищного фонда в целях создания условий для предоставления каждой семье отдельного дома;

Создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку.

Предложение по развитию системы сервисного обслуживания и социальной инфраструктуры

Применительно к сложившимся условиям рыночной экономики сфера социального обслуживания населения поселений, определяется как самоорганизующаяся (саморазвивающаяся) система, уровень развития которой предопределяется платежеспособным потребительским спросом контингента населения, имеющего доступ к центру обслуживания определенного уровня.

Население Владимировского сельского поселения в целом обеспечено учреждениями, составляющими «социальный минимум» -  воспитание, здравоохранение, торговля и первичное бытовое обслуживание.

Станица Владимировская является центром Владимировского сельского поселения. Она имеет сложившуюся структуру общественного центра, обеспечивающую  население сельского поселения учреждениями  повседневного спроса, а так же имеет необходимую социальную инфраструктуру.

Население получает медицинскую помощь через территориально закрепленные за ними ФАПы. Для максимального охвата доврачебной медицинской помощью в перспективе требуется расширение сети оздоровительных учреждений.

Образовательные услуги в сельском поселении предоставляются дошкольными и школьными учреждениями.

Одной из проблем, требующих решения в ходе реализации стратегии развития поселения, является увеличение обеспеченности населения детскими дошкольными учреждениями, а также средними специальными учебными заведениями.

Ситуация с обеспеченностью дошкольными учреждениями еще больше обострится в ближайшие годы в связи с наметившимся увеличением рождаемости и принимаемыми мерами по улучшению демографической ситуации в районе. Кроме имеющихся детских дошкольных учреждений детский сад намечается к размещению в развивающемся населенном пункте  Малое Зверево.

Культурно - досуговыми услугами обеспечены далеко не все жители (в активно развивающемся населенном пункте Малое Зверево и хуторе Русско-Прохоровский таковых не имеется).

К тому же имеющиеся культурно-досуговые учреждения имеют высокий процент износа. Наличие культурных и спортивных объектов является той базой,  на которой должно вестись культурно-нравственное воспитание и прививаться здоровый образ жизни, а, следовательно, и улучшаться качество жизни людей.

В связи с увеличением мобильности населения  на расчетный срок в систему общественных центров включаются  формируемые центры коммуникативного обслуживания, туристические комплексы и обслуживающие центры в формируемых промзонах.

Размещение в зоне центрального ядра вдоль проектируемых автодорог коммуникативных общественных центров предназначено для размещения казачьих рынков, комплексов автосервиса, мотелей, кемпингов.

Туристический центр намечен к формированию восточнее х. Малое Зверево.

Кроме развивающегося общественного центра в ст. Владимировская, развитые общественные центры будут созданы в х. Большая Федоровка и х. Малое Зверево.

Развитие транспортной инфраструктуры даст населению возможность посещать объекты социальной инфраструктуры, учреждения культуры и досуга, спорта и образования, расположенные в г. Зверево и г. Красный Сулин. Развитие сети местных автодорог свяжет населенные пункты с центром сельского поселения.

Предложения по развитию населенных пунктов

1.Станица Владимировская

- Расположена на берегу р.Кундрючья. Станица Владимировская является административным центром Владимировского сельского поселения.

Развитие населенного пункта предусматривается в северном, восточном направлениях.

На расчетный срок предполагается развитие сложившийся планировочной структуры населенного пункта.

Зона жилой застройки

Территория жилой застройки, в основном, разбита на кварталы различной площади и конфигурации сеткой улиц, подчиненных характеру рельефа. Территория станицы представлена массивами сложившейся жилой застройки с участками. Развитие жилой зоны предусмотрено на восток.

Резервы развития – на правом берегу р. Кундрючья, западнее уже сложившейся жилой застройки.

Зона общественного центра

Зона общественного центра будет развиваться на основе сложившегося общественного центра вдоль центральной улицы Ленина и улицы Мира.

Местный центр обслуживания формируется в восточной части населенного пункта в увязке с общественно-деловым центром.

Деловая и производственная зоны

Деловая и производственная зоны формируются на основе территорий существующих сельхозпредприятий на севере поселка.

Резервы территории для развития производственной зоны - в северном направлении в границах населенного пункта.

Рекреационная зона

Рекреационная зона формируется на основе существующих зеленых насаждений общего пользования в границах населенного пункта (сквер у школы, озелененная территория спортплощадок), благоустраиваемых  зеленых насаждений вдоль берегов реки.

Развитие улично-дорожной сети

Проектом предусмотрено благоустройство берегов реки и прокладки бульвара вдоль левого берега р. Кундрючья.

2.Хутор Большая Федоровка

– населенный пункт, расположенный восточнее магистральной автодороги                   М-4,на берегах р.Кундрючья.

Проектом предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры.

На расчетный срок и перспективу в проектных границах развитие населенного пункта предполагается в западном и юго-восточном направлении, резервы развития - на свободных территориях в северном направлении за рекой Кундрючья.

Зона жилой застройки

Зона жилой застройки включает сложившиеся массивы индивидуальной застройки.

Развитие зоны жилой застройки предусматривается на свободных участках на территориях существующей жилой застройки.

Под резервы для развития жилой зоны возможно использовать территории на левом берегу р.Кундрючья, расположенными на севере населенного пункта.

Тип застройки предполагается индивидуальными жилыми домами с участками.

Зона общественного центра.

Село имеет общественный центр, где размещены: клуб, объекты обслуживания,  торговая площадь, школа с благоустроенной территорией, детский сад, спортплощадки. Размещение объектов обслуживания предусматривается дисперсно на свободных участках территории  в западной, южной и восточной части населенного пункта.

Деловая и производственная зона

Развитие деловой и производственной зоны предусмотрено в западном направлении,  вне границ населенного пункта, на основе территорий при промышленном предприятии.

Рекреационная зона

Формируется на основе зеленых насаждений общего пользования населенного пункта,  благоустроенных территорий берегов реки, парков культуры и отдыха на правом берегу реки Кундрючья.

Развитие улично-дорожной сети

Проектом предусмотрено благоустройство берегов реки и прокладки бульвара вдоль левого берега и частично вдоль правого берега реки Кундрючья; благоустройство уличной сети с выделением пешеходной зоны.

3.Хутор Малая Федоровка

Населенный пункт расположен северо-восточнее хутора Большая Федоровка по обе стороны балки Попова.

На расчетный срок предполагается развитие населенного пункта в северном и южном направлениях.

Жилая зона

Зона жилой застройки включает сложившиеся массивы индивидуальной застройки.

Развитие зоны жилой застройки предусматривается на свободных участках на территориях существующей жилой застройки.

Под резервы для развития жилой зоны, возможно, использовать территории, расположенные на севере и юге населенного пункта.

Тип застройки предполагается индивидуальными жилыми домами с участками.

Общественный центр

На расчетный срок предусматривается развитие зоны сложившегося общественного центра. Здесь будут размещены объекты обслуживания.

Местный центр обслуживания формируется в западной части населенного пункта.

Деловая и производственная зона

Основные площадки промышленных предприятий включаются в границы населенного пункта.

Рекреационная зона

В рекреационную зону включаются территории зеленых насаждений общего пользования, зеленые насаждения вдоль балки Попова.

4.Хутор Русско-Прохоровский

Населенный пункт расположен на балках Трактирная и Осиновая западнее М-4, к северу от г. Красный Сулин. На расчетный срок предполагается развитие населенного пункта в северном и южном направлениях.

Общественный центр.

Хутор имеет сформировавшийся общественный центр. Он включает фельдшерско-акушерский пункт, предприятия торговли, здесь находится памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.

На расчетный срок предусмотрено размещение в зоне общественного центра объектов обслуживания населения, общественного питания, туристического центра и объектов обслуживающих его.

Жилой зона

Жилищный фонд включает в основном индивидуальные одноквартирные жилые дома с участками. На расчетный срок размещение жилой застройки предусмотрено на свободных участках на существующих территориях жилой застройки. На перспективу предусмотрено развитие на севере и юге населенного пункта на свободных территориях.

Деловая и производственная зона.

Деловая и производственная зона формируется на основе территорий существующих производственных предприятий вне границ хутора.

Рекреационная зона.

Рекреационная зона включает территории высокой ландшафтной ценности - Трактирная балка, территории зеленых насаждений общего пользования. Необходимо благоустройство этих территорий, создание соответствующей инфраструктуры зоны отдыха, автостоянок, предприятий общественного питания.

5.Хутор Малое Зверево

– Населенный пункт расположен на западе сельского поселения вблизи границы ГО «город Зверево».

На расчетный срок развитие населенного пункта предполагается в северном, восточном и ограниченно в южном направлениях.

Жилая зона:

Жилая зона будет развиваться в северном и южном направлениях. Предполагается индивидуальная застройка с участками. Резервы развития – на севере и востоке населенного пункта.

Зона общественного центра

Зона местного центра обслуживания выделяется в северной, восточной части населенного пункта. Здесь будут размещены объекты обслуживания и торговли.

Производственная зона

Деловая и производственная зоны формируются на основе территорий существующих сельхозпредприятий на севере поселка.

Основные площадки сельхоз предприятий включаются в границы населенного пункта.

Рекреационная зона

Рекреационная зона  будет представлена зелеными насаждениями общего пользования на основе  благоустройства зеленых массивов балки Осиновая.

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Раздел разработан в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», ТСН 23-339-2002 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите».

Во Владимировском  сельском поселении не предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения.

Для организации теплоснабжения в населенных пунктах предлагается использовать индивидуальные системы теплоснабжения.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно у потребителя.

Теплогенератор (котел) снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности, что дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности.

КПД современных малых котлов составляет около 90%. Выбор автономных источников теплоснабжения (средней мощностью 30-40 кВт) осуществляется в зависимости от тепловой нагрузки, функционального назначения аппарата, материала стенового ограждения здания. Спрос удовлетворяется предложениями отечественных и зарубежных предприятий, подставляющих современное оборудование.

При определении расхода теплоты на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении) в соответствии с ТСН 23-339-2002 Ростовской области «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите» использованы следующие параметры:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 250С;

- продолжительность отопительного периода – 184 дня;

- средняя температура отопительного периода для жилых зданий – минус 2,10С.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), расчеты приведены в разделе «Теплоснабжение» в составе генерального плана.

Мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения следующие:

- Децентрализованное теплоснабжение при полной газификации поселения и применение индивидуальных автономных источников тепла.

Резервирование территории для источников теплоты не требуется, автономные теплогенераторы устанавливаются непосредственно в обслуживаемом здании

Теплоснабжение

Станица Владимировская

Существующее положение: В настоящее время станице Владимировская - печное отопление. Встроенная котельная обслуживает: МБОУ Владимировская СОШ. Топливом являются дрова и уголь

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией  децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях станицы проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 6.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 2.1

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 6,1 | 8,9 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. 2.2.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 2.2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 12,6 | 18,4 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 1500 | 2190 |

Хутор Большая Федоровка

Существующее положение:

В настоящее время в хуторе Большая Федоровка - печное отопление. Встроенная  котельная обслуживает: МБОУ Больше-Федоровскую СОШ, здание  Больше-федоровского сельского клуба Топливом являются дрова и уголь.

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 2.3.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 2.3

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 3,8 | 5,8 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. 2.4.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 2.4

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 7,8 | 11,9 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 928 | 1416 |

Хутор Малая Федоровка

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 2.5.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 2.5

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 1,2 | 1,8 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. 2.6.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 2.6

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 1,6 | 2,2 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 190 | 262 |

Хутор Малое Зверево

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 2.7.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 2.7

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 1,2 | 1,8 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. 2.8.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 2.8

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 2,4 | 3,7 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 285 | 440 |

Хутор Русско -Прохоровский

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 2.9.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 2.9

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 0,93 | 1,35 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. 2.10.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 2.10

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 1,9 | 2,8 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 226 | 333 |

Раздел 3. Газоснабжение.

В настоящее время газоснабжение природным газом населенных пунктов сельского поселения отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение природным сетевым газом.

Осуществление газификации реализуется в соответствии с корректировкой схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной по заданию ОАО «Ростовоблгаз» Гипрониигаз (г. Ростов-на-Дону) с учетом Схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной ОАО «Промгаз» (г. Москва).

Газоснабжение населенных пунктов предусматривается:

- ст. Владимировская, х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка от ГРС Садки. Администрацией Красносулинского района направлены предложения в адрес администрации Ростовской области по включению программу газификации Ростовской области строительство ГРС «Садки» и газопровода отвода от ГРС к населенным пунктам;

- х. Русско-Прохоровский, х. Малое Зверево газифицируются от ГРС Гуково.

В населенных пунктах предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Природный газ подается на следующие нужды:

- на отопление жилых, общественных и производственных зданий;

- на хозяйственно-бытовые нужды (пищеприготовление и горячее водоснабжение);

- на теплотехнические нужды сельскохозяйственного производства.

В детских учреждениях, школах, лечебных учреждениях, на предприятиях общественного питания приготовление предусматривается на электрической энергии.

Прокладка газопровода по застроенной территории намечается преимущественно подземная.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Планируемые расходы природного газа жилой застройки сельского поселения приведены в табл.3

Таблица 3

| № п/п | Населенный пункт | Планируемый годовой расход, т.м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | ст. Владимировская | 1926 | 2645 |
| 2 | х. Большая Федоровка | 1207 | 1713 |
| 3 | х. Малая Федоровка | 254 | 331 |
| 4 | х. Русско-Прохоровский | 307 | 419 |
| 5 | х. Малое Зверево | 392 | 549 |
|  | Итого | 4086 | 5657 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Распределение газа предусматривается, как правило, по двухступенчатой схеме. Связь между газопроводами осуществляется через газорегуляторные пункты ГРП. Предусматриваются блочные газорегуляторные пункты заводского изготовления в зданиях контейнерного типа или шкафные пункты. Количество ГРП определено с учетом оптимального радиуса действия  (0,8-1,0 км), ГРП размещены на свободных территориях, также могут быть и в шкафном исполнении – ШРП. ШРП могут размещаться на отдельностоящих опорах или на наружных стенах  зданий, для газоснабжения которых они предназначены (при давлении газа не более 0,6 МПа).

К применению рекомендуются для подземных газопроводов полиэтиленовые трубопроводы, при этом отсутствует необходимость защиты от коррозии, увеличивается срок службы сетей.

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям необходимо предусмотреть установку запорной арматуры. Для монтажа и демонтажа запорной арматуры на подземных газовых сетях устанавливают компенсирующие устройства. Выбор оборудования обуславливается пропускной способностью регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП (при конкретном проектировании)

Станица Владимировская

В настоящее время газоснабжение природным газом в станице Владимировской  отсутствует, закончено строительство газораспределительных сетей, ввод в эксплуатацию планируется в 2023г.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение станицы предусматривается от ГРС Садки.                              В станице предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 1290 | 1380 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 387 | 414 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 39 | 41 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 1500 | 2190 |
|  | Итого | -//- | 1926 | 2645 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Распределение газа в станице Владимировской предусматривается по двухступенчатой схеме.

Связь между газопроводами осуществляется через ГРП.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства в соответствии с Программой газификации Красносулинского района на 2010-2013 годы:

- строительство межпоселкового газопровода;

- строительство газопроводов низкого давления;

- установка ГРП;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

Теплоснабжение существующей застройки печное.

Хутор Большая Федоровка

В настоящее время газоснабжение природным газом в хуторе  Большая Федоровка отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Садки. В хуторе предусматривается установка ГРП.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 3.2

Таблица 3.2

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 845 | 900 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 253,5 | 270 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 25,4 | 27 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 928 | 1416 |
|  | Итого | -//- | 1206,9 | 1713 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Распределение газа в хуторе предусматривается по двухступенчатой схеме.

Связь между газопроводами осуществляется через ГРП.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства в соответствии с Программой газификации Красносулинского района на 2010-2013 годы:

- строительство межпоселкового газопровода;

- строительство газопроводов низкого давления;

- установка ГРП;

Теплоснабжение существующей застройки печное.

Хутор Малая Федоровка

В настоящее время хутор Малая Федоровка природным газом не газифицирован.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Садки.

В хуторе предусматривается установка ГРП.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 3.3

Таблица 3.3

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 195 | 210 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 58,5 | 63 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 5,8 | 6,3 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 190 | 262 |
|  | Итого | -//- | 254,3 | 331,3 |

В хуторе Малая Федоровка  планируется увеличение численности населения  до 2029 года на 20  человека с общей численностью населения 205 человек.

Источником газоснабжения является перспективный газопровод к хутору Малая Федоровка.

Хутор Малое Зверево

Существующее положение:

В настоящее время хутор Малое Зверево природным газом не газифицирован.

Проектные предложения:

В настоящее время газоснабжение природным газом в хуторе отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Гуково. В хуторе Малое Зверево предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 3.4.

Таблица 3.4

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 325 | 330 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 97,5 | 99 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 9,7 | 9,9 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 285 | 440 |
|  | Итого | -//- | 392,2 | 548,9 |

Связь между газопроводами осуществляется через ГРП.

Для обеспечения надёжной работы системы газоснабжения необходима реализация следующих мероприятий:

- Развитие элементов инфраструктуры газоснабжения- строительство новых газопроводов и строительство ГРП.

В хуторе планируется увеличение численности населения на 37 человек с общей численностью населения 343 человек.

Теплоснабжение существующей застройки печное.

Газоснабжение жилой застройки предусматривается от сети низкого давления.

Хутор Русско- Прохоровский

В настоящее время газоснабжение природным газом в хуторе Русско Прохоровском  отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 3.5

Таблица 3.5

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 245 | 260 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 73,5 | 78,0 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 7,4 | 7,8 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 226 | 333 |
|  | Итого | -//- | 306,9 | 418,8 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Распределение газа в хуторе предусматривается по двухступенчатой схеме.

Связь между газопроводами осуществляется через ГРП.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства в соответствии с Программой газификации Красносулинского района на 2010-2013 годы: - строительство межпоселкового газопровода;

- строительство газопроводов низкого давления;

- установка ГРП;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

Газоснабжение жилой застройки предусматривается от сети низкого давления.

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоснабжения.

- Существующее положение

На современном этапе источниками системы хозяйственно-питьевого водоснабжения Владимировского сельского поселения служат подземные воды.

Централизованная система водоснабжения имеется:

- в ст. Владимировская, вода из скважины подается насосной станцией I подъема;

- в х. Малое Зверево, хутор подключен к системе водоснабжения г. Зверево, снабжаемого от группового Гуково-Гундоровского водопровода.

Остальные населенные пункты, включенные в состав сельского поселения, получают воду для хозяйственно-питьевых нужд из индивидуальных колодцев.

Степень централизации системы водоснабжения составляет 29,1 %.

Удельная норма водопотребления равна 82,6 л/сут. на 1 чел.

Протяженность водопроводной сети равна 25,54 км, все трубопроводы нуждаются в замене (100 %).

Общий износ водопроводной системы составляет 87%.

Проектные предложения:

Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом водосберегающих мероприятий.

Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- малоэтажный жилой фонд (проектируемый и сохраняемый) оборудуется ванными и местными водонагревателями.

В качестве источника водоснабжения предлагается следующее:

- ст. Владимировская – использование местных источников подземных вод, на перспективу – подключение к будущему Северному водоводу;

- х. Малое Зверево – подключение к групповому Гуково-Гундоровскому водоводу (от г. Зверево);

- х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка, х. Русско-Прохоровский – организация системы централизованного водоснабжения из местных подземных источников;

в перспективе – подключение х. Русско-Прохоровский, х. Большая Федоровка и х. Малая Федоровка к будущему Северному водоводу.

Запасы разведанных и утвержденных подземных вод на территории поселения отсутствуют (письмо ООО «Южгеосервис» № 07/09 от 04.03.2009 г).

Необходима доразведка подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд населенных пунктов.

Северный водовод, предлагаемый как вариант на перспективу (в соответствии с утверждённой Схемой территориальной планирования Ростовской области), предусматривается для транспортирования подземных вод из Верхнедонского района (надёжно обеспеченного подземными водами, запасы подземных вод составляют порядка 300 тыс. м3/сут) в южные районы Ростовской области.

Прогнозируемая потребность в воде питьевого качества приведена в табл. 1.

Прогнозируемая потребность в воде питьевого качества жилой застройки Владимировского сельского поселения (для систем централизованного водоснабжения)

Таблица 1

| № п/п | Населенный пункт | Расход воды питьевого качества, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | ст. Владимировская | 278,2 | 355,2 |
| 2 | х. Большая Федоровка | 192,1 | 241,3 |
| 3 | х. Малая Федоровка | 37,9 | 49,1 |
| 4 | х. Русско-Прохоровский | 42,2 | 55,5 |
| 5 | х. Малое Зверево | 68,9 | 87,5 |
|  | Итого | 619,3 | 788,7 |

Схема водоснабжения в населенных пунктах принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Минимальный свободный напор в сети для одноэтажной застройки должен быть не менее 10 м (при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м).

Станица Владимировская

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения станицы служат подземные воды.

Вода из скважины насосной станцией I подъема, имеющей мощность 150 м3/сут, подается в станицу.

Производительность системы водоснабжения – 150 м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей станицы осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 1250 | 870 | 720 | 150 | 380 |

В станице Владимировской  имеется резервуар объемом 450 м³.

Протяженность водопроводных сетей составляет 13,34 км, в том числе:

- стальные трубопроводы диаметром 80 мм – 1,2 км;

- чугунные трубопроводы диаметром 100 мм – 5,0 км;

- асбестоцементные трубопроводы диаметром 100 мм – 5,64 км.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматриваются подземные воды местных источников.

На перспективу, рекомендуется рассмотреть вариант подключения станицы к стратегическому Северному водоводу.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения станицы должна охватить всю жилую и общественную застройку, обеспечить хозяйственно-питьевое водопотребление производственной зоны.

На территории имеется р. Кундрючья, которая может быть использована и для целей пожаротушения.

При этом к водоему должен быть обеспечен свободный проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером не менее 12*12 м.

Принимая во внимание, что подача воды производится от одного источника целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе.

Водопотребление ст. Владимировская на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс.чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел. тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 1,29 | 177,4 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 1,38 | 242,9 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 17,7 |  |  | 24,3 |
|  | Итого |  |  | 195,1 |  |  | 267,2 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 300 | 15 | 50 | 300 | 15 |
| Свиньи | 15 | 100 | 1,5 | 15 | 100 | 1,5 |
| Овцы и козы | 6 | 20 | 0,1 | 6 | 20 | 0,1 |
| Птица | 1 | 2500 | 2,5 | 1 | 2500 | 2,5 |
| Итого: |  |  | 19,1 |  |  | 19,1 |

Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 10 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Дополнительно принимается 5 л/с на внутреннее пожаротушение. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 162 м3

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения |  | 195,1 | 267,2 |
| 2 | Расходы воды для животных | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 3 | Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования |  | 64 | 69 |
|  | Итого |  | 278,2 | 355,3 |

Предусматривается увеличение подачи воды до объёмов, предусмотренных настоящим проектом.

Существующая схема водоснабжения станицы Владимировская  максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Для развития водоснабжения станицы предлагается:

1. Выполнить разведку запасов подземных вод для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения и утвердить эксплуатационные запасы.

2. Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки (строительство водопроводных сетей, контррезервуара).

3. Увеличить мощность водозабора, насосной станции I подъема.

Хутор Большая Федоровка

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора Большая Федоровка служат индивидуальные колодцы.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 811 | 0 | 0 | 0 | 811 |

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматриваются подземные воды (местные источники).

На перспективу, рекомендуется рассмотреть вариант подключения хутора Большая Федоровка к стратегическому Северному водоводу.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Расходы воды на тушение пожаров, полив улиц и зеленых насаждений общественного пользования намечаются также из р.Кундрючья.

К водоему должен быть обеспечен свободный проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером не менее 12*12 м.

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию и подача воды в хутор производится от одного источника целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе.

Водопотребление х. Большая Федоровка на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел. тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,845 | 116,2 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,900 | 158,4 |
|  | в)застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 11,6 |  |  | 15,8 |
|  | Итого |  |  | 127,8 |  |  | 174,2 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 380 | 19 | 50 | 380 | 19 |
| Свиньи | 15 | 100 | 1,5 | 15 | 100 | 1,5 |
| Птица | 1 | 1550 | 1,6 | 1 | 1550 | 1,6 |
| Итого: |  |  | 22,1 |  |  | 22,1 |

Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Дополнительно принимается 5 л/с на внутреннее пожаротушение. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 108 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится  в контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Для полива приусадебных участков рекомендуется использовать местные источники.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 127,8 | 174,2 |
| 2 | Расходы воды для животных | 22,1 | 22,1 |
| 3 | Полив территорий и зеленых насаждений общего пользования | 42,2 | 45 |
|  | Итого | 192,1 | 241,3 |

Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Вода насосными станциями I подъема (после обеззараживания) подается в водонапорную башню в контррезервуар, и  поступает в разводящую сеть хутора.

Для развития водоснабжения хутора Большая Федоровка предлагается:

1. Произвести разведку месторождений запасов подземных вод с целью утверждения эксплуатационных запасов.

2. Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной застройки – строительство водозабора насосной станции I подъема, водонапорной башни, водоводов, водопроводных сетей.

3. Предусмотреть строительство контррезервуара.

Хутор Малая Федоровка

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора Малая Федоровка служат индивидуальные колодцы.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 191 | 0 | 0 | 0 | 191 |

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматриваются подземные воды (местные источники).

На перспективу, рекомендуется рассмотреть вариант подключения хутора  Малая Федоровка к стратегическому Северному водоводу.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию, целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе.

Водопотребление х. Малая Федоровка на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,195 | 26,8 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,210 | 37,0 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 2,7 |  |  | 3,7 |
|  | Итого |  |  | 29,5 |  |  | 40,7 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 120 | 6,0 | 50 | 120 | 6,0 |
| Свиньи | 15 | 100 | 1,5 | 15 | 100 | 1,5 |
| Птица | 1 | 900 | 0,9 | 1 | 900 | 0,9 |
| Итого: |  |  | 8,4 |  |  | 8,4 |

Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 54 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в водонапорной башне и в контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Для полива приусадебных участков рекомендуется использовать местные источники.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения |  | 29,5 | 40,7 |
| 2 | Расходы воды для животных |  | 8,4 | 8,4 |
|  | Итого |  | 37,9 | 49,1 |

Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Вода насосными станциями I подъема (после обеззараживания) подается в водонапорную башню, и  поступает в разводящую сеть хутора.

Для развития водоснабжения хутора Малая Федоровка предлагается:

1. Произвести разведку месторождений запасов подземных вод с целью утверждения эксплуатационных запасов.

2. Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной застройки – строительство водозабора, насосной станции I подъема, водонапорной башни, водопроводных сетей.

3. Предусмотреть строительство резервуара.

Хутор Малое Зверево

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора Малое Зверево  служат подземные воды Гуково-Гундоровского группового водопровода, снабжающего от насосной станции IV подъема г. Зверево.

Водоснабжение х. Малое  Зверево осуществляется от централизованных сетей водоснабжения г. Зверево, вода подается по трубопроводу диаметром 50 мм.

Водопотребление хутора  Малое Зверево составляет 45 м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Обеспечено привозной водой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 313 | 313 | 313 | 0 | 0 |

Регулирующие и запасные емкости отсутствуют.

Протяженность водопроводных сетей составляет 2,20 км, трубопроводы стальные.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматриваются водоснабжение централизованных сетей от г. Зверево, т.е. от Гуково-Гундоровского водопровода.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора Малое Зверево должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Принимая во внимание, что подача воды производится от одного источника целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе

Водопотребление х. Малое Зверево на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,325 | 44,7 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,350 | 61,6 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 4,5 |  |  | 6,2 |
|  | Итого |  |  | 49,2 |  |  | 67,8 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 60 | 3,0 | 50 | 60 | 3,0 |
| Свиньи | 15 | 60 | 0,9 | 15 | 60 | 0,9 |
| Птица | 1 | 800 | 0,8 | 1 | 800 | 0,8 |
| Итого: |  |  | 4,7 |  |  | 4,7 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Предусматривается 5 л/с на внутреннее пожаротушение. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 108 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в резервуаре и контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения |  | 49,2 | 67,8 |
| 2 | Расходы воды для животных |  | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования |  | 15 | 15 |
|  | Итого |  | 68,9 | 87,5 |

Предусматривается увеличение подачи воды до объёмов, предусмотренных настоящим проектом.

Существующая схема водоснабжения хутора Малое Зверево  максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо увеличение объёмов подачи воды из Гуково- Гундоровского группового водопровода, от централизованных сетей г.Зверево.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

- Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной застройки, объем подачи воды должен быть в соответствии с расчетами настоящего проекта.

- Предусмотреть строительство контррезервуара.

- Увеличить диаметр трубопровода от г. Зверево до х. М. Зверево.

Хутор Русско- Прохоровский

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора Русско –Прохоровский  служат индивидуальные колодцы.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Расходы воды на тушение пожара могут осуществляться также из пруда на б. Трактирная. При этом к водоему должен быть обеспечен свободный проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером не менее 12*12 м.

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 238 | 0 | 0 | 0 | 238 |

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматриваются подземные воды (местные источники).

Необходима разведка подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд хутора.

На перспективу, рекомендуется рассмотреть вариант подключения хутора  Русско-Прохоровский  к стратегическому Северному водоводу.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора Русско- Прохоровский должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Водопотребление х. Русско-Прохоровский на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,245 | 33,7 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,260 | 45,8 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 3,4 |  |  | 4,6 |
|  | Итого |  |  | 37,1 |  |  | 50,4 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 70 | 3,5 | 50 | 70 | 3,5 |
| Свиньи | 15 | 50 | 0,8 | 15 | 50 | 0,8 |
| Птица | 1 | 800 | 0,8 | 1 | 800 | 0,8 |
| Итого: |  |  | 5,1 |  |  | 5,1 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 54 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в водонапорной башне и в контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Для полива приусадебных участков рекомендуется использовать местные источники.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения |  | 37,1 | 50,4 |
| 2 | Расходы воды для животных | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
|  | Итого |  | 42,2 | 55,5 |

Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Вода насосными станциями I подъема (после обеззараживания) подается в водонапорную башню, и  поступает в разводящую сеть хутора.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

1. Произвести разведку месторождений запасов подземных вод с целью утверждения эксплуатационных запасов.

2. Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки – строительство водозабора, насосной станции I подъема, водонапорной башни, водопроводных сетей.

3. Предусмотреть строительство резервуара.

В настоящее время жилая застройка х.Большая Федоровка, х.Малая Федоровка, х.Русско-Прохоровский снабжается водой от индивидуальных колодцев, а водоотведение осуществляется в существующие выгребные ямы, с последующим вывозом в места, отведенные органами санитарного надзора.

Проектное предложение:

Проектом предусматривается водоснабжение жилой застройки от индивидуальных шахтных или трубчатых колодцев, оснащенных насосными установками погружного или всасывающего типа рассчитанных от количества человек, населяющего каждый конкретный дом, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемыми непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50л, которые устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.

Для обеспечения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной загрузкой.

Противопожарные мероприятия.

Проектом предусматривается обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108м³.

Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок на берегу водоемов принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Раздел 5. Комплексное развитие системы водоотведения.

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод, трассировке основных уличных коллекторов.

Решение проблемы канализования возможно по двум вариантам:

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки;

-    обустройство всей застройки септиками.

В населенных пунктах на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Отведение условно очищенных стоков (после септика) для окончательной почвенной очистки в верхних фильтрующих слоях почвы (естественных или искусственно обустроенных) на площадке возле каждого здания нереально, т.к. требует значительных территорий (стандартный размер впитывающей площадки для дома на семью из 5 человек ориентировочно равен 36 м2, при условии, что почва обладает хорошими фильтрующими способностями) и в итоге приведет к заражению местности.

Отведение стоков на единые очистные сооружения требует устройства канализационной сети.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией). В этот расход не включены расходы воды на полив зеленых насаждений, водопотребление животными и птицей.

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки населенного пункта и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС.

В качестве КОС можно рекомендовать ряд  отечественных сооружений:

- «ТОПАС-М» (имеют возможность поэтапного запуска в эксплуатацию; монтируются в подземном исполнении в любой грунт даже при высоком уровне грунтовых вод без риска всплытия);

- сооружения «ВДС- БКОС» имеющие С33 ( в зависимости от производительности) от 15 до 30 м, предназначенные для очистки хозяйственно- бытовых вод, дождевых и промышленных стоков ( в т.ч. сточных вод боен, сыродельных заводов и др.).

Сточные воды должны подвергаться биологической очистке (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты).

Мероприятия по развитию системы канализации в сельском поселении предусматривают:

1. Строительство очистных сооружений биологической очистки в ст-це Владимировская, х. Большая Федоровка, х. Малая Федоровка, х. Русско-Прохоровский.

2. Строительство главных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации и канализационных насосных станций в указанных населенных пунктах (при необходимости).

3. Строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора в х. Малое Зверево для отведения стоков на КОС г. Зверево.

4. Строительство уличных канализационных сетей на территории существующей застройки и на территориях нового строительства.

Существующее водоотведение населенных пунктов

Станица Владимировская

В настоящее время централизованная канализация в станице отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности станицы.

Проектные решения

В станице Владимировская на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод  станицы Владимировская приведены в таблице 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 1290 | 195,1 | 1380 | 267,2 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки станицы и направления перспективного развития. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, место для которых предлагается выбрать на землях принадлежащих сельской администрации.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство канализационных очистных сооружений.

2. Строительство самотечных канализационных сетей.

Хутор Большая Федоровка

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

В хуторе  Большая Федоровка на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Большая Федоровка приведены в таблице 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 845 | 127,8 | 900 | 174,2 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

1.Строительство канализационных очистных сооружений.

- Строительство самотечных канализационных сетей.

Хутор Малая Федоровка

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

В хуторе Малая Федоровка на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Малая Федоровка приведены в таблице 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 195 | 29,5 | 210 | 40,7 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

1.Строительство канализационных очистных сооружений.

2.Строительство самотечных канализационных сетей.

Хутор Малое Зверево

В настоящее время централизованная канализация в хуторе Малое Зверево отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности.

Проектные решения

В хуторе  Малое Зверево на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Настоящим проектом предлагается сточные воды х. М. Зверево направлять на очистку на КОС г. Зверево. Разработана проектно-сметная документация «Строительство очистных сооружений канализации в г. Зверево», расчетная производительность 12тыс.м3/сут. Проект разработал ОАО «Ростовгипрошахт», применены современные технологические решения.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Малое Зверево приведены в таблице 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 325 | 49,2 | 350 | 67,8 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

1. Строительство самотечных канализационных сетей

2. Строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора для отведения стоков на КОС г. Зверево.

Хутор Русско - Прохоровский

В настоящее время централизованная канализация в хуторе Русско- Прохоровском  отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

В хуторе Русско-Прохоровский  на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Русско-Прохоровский приведены в таблице 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 245 | 37,1 | 260 | 50,4 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора Русско-Прохоровский. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

1.Строительство канализационных очистных сооружений.

2. Строительство самотечных канализационных сетей.

Раздел 6. Комплексное развитие системы электроснабжения.

Потребителями электроэнергии сельского поселения являются коммунально-бытовые потребители.

Электроснабжение поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

На территории населенных пунктов расположены ТП, от которых производится снабжение потребителей застройки.

Электропотребление поселения в 2010 г составило 1430,1 тыс.кВт.ч.

Проектные решения.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, наружное освещение, сельскохозяйственные потребители.

Потребность в электрической энергии определена по срокам проектирования в соответствии с планируемым благоустройством жилого фонда, численностью населения, с гипотезой сельскохозяйственного развития в соответствии с укрупненными показателями электропотребления, установленными в Ростовской области.

В Ростовской области для жилых домов и квартир сельских поселений (без кондиционеров) не оборудованных стационарными электроплитами установлена норма удельного электропотребления в размере 950 кВ*ч/г.

Расчет прогнозируемого потребления электроэнергии представлен в таблице 6.

Годовой расход электроэнергии жилой застройки сельского поселения

Таблица 6

| № п/п | Населенный пункт | Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | ст. Владимировская | 1226 | 1311 |
| 2 | х. Большая Федоровка | 803 | 855 |
| 3 | х. Малая Федоровка | 182 | 200 |
| 4 | х. Русско-Прохоровский | 233 | 247 |
| 5 | х. Малое Зверево | 308 | 332 |
|  | Итого | 2752 | 2945 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ размещены за пределами застройки. Ширина свободной полосы (коридора), включая охранную зону для размещения воздушных линий, предусмотрена и соответствует нормативным требованиям.

Электрические подстанции расположены с соблюдением зоны защиты от электромагнитных воздействий.

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Резервирование территории для объектов электроснабжения требуется:

- для строительства линий электропередачи;

- для строительства трансформаторных подстанций (10/0,4 кВ; 6/0,4 кВ) на участках нового строительства.

Вопросы выделения зон для этих объектов решаются вне рамок настоящего генерального плана.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы в х. Малое Зверево, х. Русско-Прохоровский, ст. Владимировская, х. Большая Федоровка

Станица Владимировская

Существующее положение

Электроснабжение станицы Владимировской осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть станицы работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории станицы расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения станицы Владимировская остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 7

Годовой расход электроэнергии

Таблица 7

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| Коммунально-бытовые потребители | 1290 | 950 | 1226 | 1380 | 950 | 1311 |

Распределение электроэнергии по территории будет осуществляться по линиям 6кВ, 10 кВ.

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП.

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок поселка и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы.

Хутор Большая Федоровка

Существующее положение

Электроснабжение хутора Большая Федоровка осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 7.1

Годовой расход электроэнергии

Таблица 7.1

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| Коммунально-бытовые потребители | 845 | 950 | 803 | 900 | 950 | 855 |

Распределение электроэнергии по территории будет осуществляться по линиям 6кВ, 10 кВ.

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок поселка и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы.

Хутор Малая Федоровка

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 7.2

Годовой расход электроэнергии

Таблица 7.2

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| Коммунально-бытовые потребители | 195 | 950 | 182 | 210 | 950 | 200 |

Распределение электроэнергии по территории будет осуществляться по линиям 6кВ, 10 кВ.

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок поселка и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

- Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Хутор Малое Зверево

Существующее положение

Электроснабжение хутора Малое Зверево осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора Малое Зверево  остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 7.4

Годовой расход электроэнергии

Таблица 7.4

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| Коммунально-бытовые потребители | 325 | 950 | 308 | 350 | 950 | 332 |

Распределение электроэнергии по территории будет осуществляться по линиям 6кВ, 10 кВ.

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок хутора и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы

Хутор Русско – Прохоровский

Существующее положение

Электроснабжение хутора Русско – Прохоровский осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора Русско – Прохоровский расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 7.5

Годовой расход электроэнергии

Таблица 7.5

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| Коммунально-бытовые потребители | 245 | 950 | 233 | 260 | 950 | 247 |

Распределение электроэнергии по территории будет осуществляться по линиям 6кВ, 10 кВ.

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок поселка и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы.

Раздел 7. Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Владимировское сельское  поселение»

| № п/п | Мероприятия | Параметры объекта | Сумма финансирования всего ( тыс.руб.): | Источник финансирования | Затраты на проведение работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-2020 | 2021-2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Газоснабжение всего, в том числе: |  | 85500,00** |  | 200,00** | 39300,00** | 200,00** | 45800,00** | 38243,9** |
| 1.1. | Разработка расчетной схемы газификации ст.Владимировс кой | 20,0 км | 200,0 | Бюджет Владимировского сельского поселения | 200,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка расчетной схемы газификации х.Б.Федоровка и х.М.Федоровка | 17,0 км | 300,0 | Бюджет Владимировского сельского поселения |  | 300,00 |  |  |  |
| 1.3. | Разработка расчетной схемы газификации х.Р.Прохоровский | 4,0 км | 100,0 | Бюджет Владимировского сельского поселения |  |  | 100,00 |  |  |
| 1.4. | Разработка расчетной схемы газификации х.М.Зверево | 4.5 км | 100,0 | Бюджет Владимировского сельского поселения |  |  | 100,00 |  |  |
| 1.5 | Газификация станицы Владимировская | 20,0 км. | 39000,00* | Привлеченные средства |  | 39000,00* |  |  |  |
| 1.6 | Газификация хутора Большая Федоровка | 14,0 км. | 24900,00* | Привлеченные средства |  |  |  | 24900,00* |  |
| 1.7 | Газификация хутора Малая Федоровка | 3.0 км. | 5600,00* | Привлеченные средства |  |  |  | 5600,00* |  |
| 1.8 | Газификация хутора Малое Зверево | 4.5 км. | 8100,00* | Привлеченные средства |  |  |  | 8100,00* |  |
| 1.9 | Газификация хутора Русско- Прохоровский | 4,0 км | 7200,00* | Привлеченные средства |  |  |  | 7200,00* |  |
| 2. | Водоснабжение всего, в том числе: |  | 34940,00 |  | 0,00** | 400,00** | 9855,40** | 100050,00** | 15500,00** |
| 2.1. | Разработка ПСД на капитальный ремонт сетей водоснабжения ст-цы Владимировская | 13,34 км | 9855,40* | ФСР МБ |  |  | 8416.5* 1438,90* |  |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения станицы Владимировская | 13,34 км | 98500,00* | ФСР МБ |  |  |  | 85800,00 12700,00 |  |
| 2.3 | Реконструкция артезианской скважины, резервуара отстойника | 1 ед. | 400,00* | Привлеченные средства Бюджет Владимировского сельского поселения |  | 200,00* 200,00* |  |  |  |
| 2.4 | Разработка ПСД на капитальный ремонт водопроводных сетей х. Малое Зверево | 2,1 км | 1550,00* | Фонд софинансирования расходов Бюджет Владимировского сельского поселения |  |  |  | 1323,70* 226,30* |  |
| 2.5 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения х.Малое Зверево | 2,1 км. | 15500,00* | Фонд софинансирования расходов Бюджет Владимировского сельского поселения |  |  |  |  | 13237,00* 2263,00* |
| 3. | Водоотведение всего, в том числе: |  | 2200,00** |  | 0,00** | 0,00** | 0,00** | 200,00** | 2000,00** |
| 3.1. | Проектные работы на капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Пионерская ст.Владимировская | 0.5 км. | 200,00* | МБ |  |  |  | 200,00* |  |
| 3.2 | капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Пионерская ст.Владимировская | 0.5 км. | 2000,00 | ФСР МБ |  |  |  |  | 1708,00* 292,00* |
| 4. | Электроснабжение всего, в том числе: |  | 64810,00** |  | 0,00** | 20300,00** | 170,00** | 2000,00** | 42340,00** |
| 4.1. | Разработка проектной документации на реконструкцию ВЛ 0,4 кВ х.Большая Федоровка | 6,0 км. | 100,00* | Привлеченные средства |  | 100,00* |  |  |  |
| 4.2. | Разработка проектной документации на реконструкцию ВЛ 0,4 кВ ст. Владимировская | 10,0 км | 160,00* | Привлеченные средства |  |  |  | 160,00* |  |
| 4.3. | Разработка проектной документации на реконструкцию ВЛ 0,4 кВ х.Малая Федоровка | 1,6 км | 25,00* | Привлеченные средства |  |  |  | 25,00* |  |
| 4.4. | Разработка проектной документации на реконструкцию ВЛ 0,4 кВ х.Малое Зверево | 2,1 км | 35,00* | Привлеченные средства |  |  |  | 35,00* |  |
| 4.5. | Разработка проектной документации на реконструкцию ВЛ 0,4 кВ х.Русско Прохоровкий | 1,9 км | 30,00* | Привлеченные средства |  |  |  | 30,00* |  |
| 4.6 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ст. Владимировская | 10,0 км | 25000,00* | Привлеченные средства |  |  |  |  | 25000,00* |
| 4.7 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ х.Большая Федоровка | 7,0 км. | 17500,00* | Привлеченные средства |  | 17500,00* |  |  |  |
| 4.8 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ х.Малая Федоровка | 1.5 км. | 3750,0* | Привлеченные средства |  |  |  |  | 3750,0* |
| 4.9 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ х.Малое Зверево | 2.2 км. | 5500,00* | Привлеченные средства |  |  |  |  | 5500,00* |
| 4.10 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ х.Русско Прохоровский | 2 км. | 5000,00* | Привлеченные средства |  |  |  |  | 5000,00* |
| 4.11 | Строительно-монтажные работы наружного освещения станица Владимировская ул.Ленина | 1,0 км. | 700,00* | ФСР МБ |  |  |  | 597,8* 102,2* |  |
| 4.12 | Разработка ПСД на сети наружного освещения ст.Владимировская ул.Ленина | 1,0км | 70,00* | МБ |  |  | 70,0* |  |  |
| 4.13 | Разработка ПСД на сети наружного освещения х.Большая Федоровка | 1,5 км | 100,00* | МБ |  |  | 100,00* |  |  |
| 4.14 | Строительно-монтажные работы сетей наружного освещения х.Большая Федоровка | 1,5 км | 1050,00* | ФСР МБ |  |  |  | 896,7* 153,30* |  |
| 4.15. | Реконструкция сетей уличного освещения поселения | 21.2 км | 9540,00* | ФСР МБ |  | 2305,8* 394,2* |  |  | 5841,36* 998,64* |
| Итого по программе |  | 278315,40** |  | 200,00** | 60000,00** | 10225,40** | 148050,00** | 59840,00* |  |

*предполагаемый объем финансирования

** объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей  для мониторинга результатов выполнения мероприятий  Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Владимировское сельское поселение"  является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования " Владимировское сельское поселение"  включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования " Владимировское сельское поселение"  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых  индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования " Владимировское сельское поселение"  определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Владимировское сельское поселение» и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые Индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 2 | Электроснабжение |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования "Владимировское сельское поселение"  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.